## Slide 1: Đại Học Duy Tân- Khoa Điều Dưỡng CHĂM SÓC VÀ XỬ TRÍ NGƯỜI BỆNH THỞ MÁY
GVHD: Ths Bs NguyÔn Phóc Häc
Nhãm : 9
SVTH : Lª Thị Mai Quỳnh
Trần Thị Kim Phụng
Nguyễn Thị Kim Phụng
Trần Thị Hoàng Phương
Nguyễn Thị Hà Phương

## Slide 2
Định nghĩa:
Thở máy:
Thở máy còn gọi là thông khí cơ học bằng máy, được sử dụng khi thông khí tự nhiên không đảm bảo được chức năng của mình, nhằm cung cấp một sự trợ giúp nhân tạo về thông khí và oxy hóa.
b. Thông số hô hấp:
Thể tích khí lưu thông ( TV)
Thể tích khí dự trữ thở ra ( ERV)
Dung tích sống (VC)
Thể tích khí cặn ( RV)
Thể tích khí dự trữ thở vào ( IRL)

## Slide 3
2. Mục đích:
Mục đích chủ yếu cua thở máy nhằm cung cấp sự trợ giúp nhân tạo và tạm thời về thông khí và oxy hóa.
- Ngoài ra thở máy còn nhằm chủ động kiểm soát thông khí khi có nhu cấu như dùng thuốc mê để vô cảm (trong gây mê toàn thể qua nội khí quản), thuốc an thần gây ngủ,
Để làm thủ thuật như nội soi khí phế quản, hút rửa phế quản.
- Giúp làm giảm áp suất nội sọ trong điều trị tụt não do tăng áp nội sọ.

## Slide 4
3. Phân loại
Các máy thở được phân loại dựa trên cơ chế mà máy sử dụng để chuyển từ thời kỳ thở vào sang thời kỳ thở ra, hay còn được gọi là cơ chế tạo chu kỳ. Có bốn cơ chế tạo chu kỳ khác nhau được sử dụng trong các máy thở quy chuẩn là:
Thể tích
Thời gian
Áp lực
- Lưu lượng

## Slide 5
4. CHỈ ĐỊNH VÀ CHỐNG CHỈ ĐỊNH THỞ MÁY
3.1. CHỈ ĐỊNH THỞ MÁY
-Rối loạn nhịp thở trầm trọng: thở quá nhanh hoặc quá chậm
-Lực cản và độ đàn hồi của phổi quá lớn
-Độ giãn nở của phổi quá thấp hoặc bệnh nhân ngừng thở
-Hai nhóm bệnh có chỉ định thở máy: giảm thông khí phế nang và thiếu oxy máu nặng
3.2. CHỐNG CHỈ ĐỊNH THỞ MÁY
- Tràn khí màng phổi
-Tràn dịch màng phổi: phải chọc hút dẫn lưu dịch màng phổi trước khi thở máy
-Tổn thương não không kèm suy hô hấp cấp

## Slide 6: 5. Theo dõi và chăm sóc:
Theo dõi:
Theo dõi chức năng sống:
- Theo dõi đường thở, phổi và lồng ngực + Tình trạng thiếu oxy hiện tại? khó thở? Vị trí của nội khí quản? Độ sâu nội khí quản? Thông khí đều cả 2 phổi? Biểu hiện của tràn khí màng phổi? phù phổi? tràn dịch màng phổi
+ XQ
+ Chụp CT – Scanner
+ Đo lượng nước ngoài mạch máu phổi
+ Xét nghiệm vi sinh vật
+ Kiểm tra áp lực Cuff
Theo dõi chức năng tuần hoàn hô hấp
Theo dõi các chức năng cơ quan khác

## Slide 7
Theo dõi các thông số hoạt động:
Các giới hạn hoạt động: VT, f , áp lực
Oxy khí thở vào
Áp lực đường thở
Lưu lượng đỉnh
Khí lưu thông
- Độ giãn nở phổi, sức cản đường hô hấp

## Slide 8
Theo dõi hiệu quả của quá trình trao đổi khí ở phổi:
+ Thông số đo trực tiếp: PaO2 > 90 mmHg, SaO2 > 94%, SpO2 > 90%, áp lực Oxy tĩnh mạch (PVO2): 36 - 44 mmHg, độ bão hoà oxy tĩnh mạch (SVO2): 66 - 74%, PaCO2: 36 - 44 mmHg, áp lực CO2 tĩnh mạch (PVCO2): 42 - 48 mmHg
+ Tình trạng toan kiềm - PH: 7.35 - 7.45 - PaCO2: 36 - 44 mmHg - HCO3 -: 22 - 26 mmol/l - BE:- 3 →+ 3 bảng phân loại rối loạn thăng bằng toan – kiềm
Theo dõi biến chứng thở máy và diễn biến bệnh:
- Nhịp thở, nhịp tim, mạch, nhiệt độ, huyết áp, độ bão hoà oxy, liều oxy, ý thức bệnh nhân, thực hiện lấy bệnh phẩm xét nghiệm.

## Slide 9
b. Chăm sóc người bệnh thở máy
Ở NB thở máy thường hầu hết hạn chế vận động hoặc bất động, vì vậy đàm giải càng có nguy cơ ứ đọng nhiều hơn, chăm sóc NB thở máy nhằm bảo vệ phổi, hạn chế các biến chứng giúp NB nhanh chóng thoát khỏi máy thở.
Làm ẩm không khí thở vào
- Bình thường, đường hô hấp trên có tác dụng làm ấm và ẩm khí thở vào trước khi tới phổi. Độ ẩm khí thở vào phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ và áp lực đường thở. Nhiệt độ đường thở càng cao thì độ ẩm càng cao. Ngược lại áp lực đường thở càng cao thì độ ẩm càng giảm. Nhiệt độ khí thở vào ≤ 370 tránh làm tổn thương niêm mạc đường hô hấp. Việc làm ẩm không khí thở vào rất quan trọng nhằm ngăn ngừa đàm giải khô gây tăc ống NKQ.
- Nước trong bình làm ẩm phải đổ nước cất, hệ thống làm ẩm là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, vì vậy cần thay bình làm ẩm hằng ngày, đổ ngay nước ứ đọng trên dây máy thở

## Slide 10
Hút đàm giải qua NKQ, qua Canyl mở khí quản
- Hút đàm giải định kỳ 2-3h/lần hoặc khi có tăng tiết nhiều đàm giải, hạn chế hút nhiều trong các trường hợp suy hô hấp cấp tiến triển.
- Dây hút nên sử dụng 1 lần và dùng riêng, nếu tiết kiệm sử dụng 1 dây nên hút ở NKQ hay canyl KQ trước, mũi miệng hút sau.
- Nếu đàm khô, trít ống NKQ, dùng 1-2ml nước muối sinh lý làm loãng đàm để dễ hút, nhưng không khuyến khích vì sẽ làm vi khuẩn xâm nhập vào sâu hơn trong đường hô hấp.
Nguy cơ:
- Xây xước chảy máu niêm mạc mũi miệng, chảy máu phổi phế quản
- Thiếu oxy cấp
- Ngừng tim, ngừng thở
- Xẹp phổi, co thắt khí phế quản
- Tăng áp lực nội sọ
- Tăng hay tụt huyết áp

## Slide 11
Chăm sóc vệ sinh:
- Vệ sinh thân thể hằng ngày
- Lau da bằng dung dịch UEROVERA không cần nước giúp sạch da
- Phòng ngừa lây nhiễm chéo
- Đặc biệt vệ sinh răng miệng bằng nước muối sinh lý tối thiểu ngày 2 lần
- Chăm sóc ống nội khí quản hoặc canyl mở khí quản, kiểm tra, thay nước bình làm ẩm sau
- 8 -12 giờ chạy máu, cấy đờm ống nội khí quản khi có dấu hiệu nhiễm khuẩn.

## Slide 12
Nuôi dưỡng, vận động thể lực
- Đặt ống thông dạ dày, cho bệnh nhân ăn đủ chất dinh dưỡng. Bệnh nhân suy hô hấp không có nhiễm khuẩn 30 calo/kg/24giờ, bệnh nhân có nhiễm khuẩn 35 – 50 calo/kg/24giờ, ăn tăng dẫn.
- Đảm bảo lượng nước vào ra: dịch truyền 2 – 2,5 lít/24giờ, nước tiểu 1,5 lít/24giờ. Đo lượng nước vào qua ăn, uống, dịch truyền, tính lượng nước thải ra hơi thở, mồ hôi, đại, tiểu tiện để điều chỉnh lượng nước vào ra, đề phòng thừa dịch gây phù phổi cấp.
- Vận động chủ động hoặc thụ động 3 giờ/lần phòng teo cơ, cứng khớp, ứ trệ tuần hoàn, viêm tắc tĩnh mạch; thay đổi tư thế bệnh nhân 2 giờ/lần, tra thuốc chống khô mắt cho bệnh nhân 15 phút/lần.

## Slide 13
6. Vật lý trị liệu
Vật lý trị liệu đối với người bệnh đang thở máy là công việc mà các điều dưỡng tại khoa hồi sức đều làm được. Nhằm mục đích giúp ngăn ngừa và điều trị các biến chứng do ứ đọng đàm giải ở phổi gây ra cũng như giúp khí phân phối đều tại các vùng khác nhau của phổi. Bao gồm các biện pháp:
Xoa bóp và vỗ rung phổi, vỗ từ đáy lên đỉnh phổi giúp đàm giải dễ dàng tống xuất ra ngoài
Dẫn lưu tư thế: Đặt người bệnh nằm nghiêng phải hoặc trái trong thời gian khoảng 20 phút, đặt biệt lưu ý cố định NB để đề phòng người bệnh rơi xuống đất.
Tập thở nếu người bệnh có nhịp tự thở
Kết hợp vật lý trị liệu với xoa bóp các vùng tì đè và tập vân động các khớp, vỗ rung nệm nước để chống loét

## Slide 14
7. Đánh giá:
Một bệnh nhân thở máy được đánh giá là chăm sóc tốt khi:
- Bệnh nhân không có dấu hiệu chống máy.
- Da niêm mạc hồng.
- SpO2 > 90%.
- Mạch < 100 chu kỳ/phút.
- Huyết áp trong giới hạn bình thường.
- Nước tiểu > 1,5 lít/24giờ.
- Không có dấu hiệu nhiễm khuẩn mắc phải trong bệnh viện.
- Dinh dưỡng được đảm bảo.
- Ý thức bệnh nhân tốt hơn.

## Slide 15
CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE